排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：112201220138826474001U

单位名称：农安县合隆镇污水处理厂

报告时段：2022年

法定代表人（实际负责人）：林清远

技术负责人：于洪泳

固定电话：18943176980

移动电话：18943176980

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年01月09日

承诺书

长春市生态环境局：

农安县合隆镇污水处理厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 农安县合隆镇污水处理厂 | 否 |  |
| 注册地址 | 农安县合隆镇街道 | 否 |  |
| 邮政编码 | 130216 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 农安县合隆镇邓家屯村 | 否 |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 125.22682 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 44.08085 | 否 |  |
| 组织机构代码 | / | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 112201220138826474 | 否 |  |
| 技术负责人 | 于洪泳 | 否 |  |
| 联系电话 | 18943176980 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 |  |
| 主要污染物类别 |  | 否 |  |
| 主要污染物种类 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 总氮（以N计）,总磷（以P计） | 否 |  |
| 设计生产能力 |  | 否 |  |
| 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  | 否 |  |
| 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  | 否 |  |
| 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-低硫燃料 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA006-恶臭气体处理 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 固体废物 | TS009-一般固废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
| 产生环节 | 否 |  |
| 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 |  |  |
| 水温 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| pH值 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总磷（以P计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 流量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 2 | 辅料 | 储运和制备单元 |  |  |  |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 生物质燃料 | 用量 |  | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 灰分 |  | % |  |
| 挥发分 |  | % |  |
| 热值 |  | MJ/kg |  |
| 用电量 |  |  | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 热力生产单元 | 生物质燃料 | 用量 |  | t |  |
| 硫分 |  | % |  |
| 灰分 |  | % |  |
| 挥发分 |  | % |  |
| 热值 |  | MJ/kg |  |
| 用电量 |  |  | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
| 4 | 主要产品 | 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 |  | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 |  | % |  |
| 热力生产单元 | 正常运行时间 |  | h |  |
| 非正常运行时间 |  | h |  |
| 停产时间 |  | h |  |
| 生产负荷 |  | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 |  | MW |  |
| 7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 |  | t |  |
| 废水排放量 |  | t |  |
| 热力生产单元 | 工业新鲜水 |  | t |  |
| 回用水 |  | t |  |
| 生活用水 |  | t |  |
| 废水排放量 |  | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 |  |  |  |
| 治理设施类型 |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |
| 建设投产时间 |  |  |  |
| 计划总投资 |  | 万元 |  |
| 报告周期内累计完成投资 |  | 万元 |  |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 恶臭气体处理 | TA001 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 低硫燃料 | TA002 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 |  | h |  |
| 脱硫剂用量 |  | t |  |
| 脱硫副产品产量 |  | t |  |
| 平均脱硫效率 |  | % |  |
| 脱硫固废产生量 |  | t |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 3 | 低氮燃烧 | TA003 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 |  | h |  |
| 脱硝剂用量 |  | t |  |
| 平均脱硝效率 |  | % |  |
| 脱硝固废产生量 |  | t |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 4 | 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 5 | 恶臭气体处理 | TA005 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |
| 6 | 恶臭气体处理 | TA006 | 其他设施 | 其他 |  |  |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

2022年合隆镇污水处理厂平运行

### （四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废暂存间 - TS009 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 颗粒物 | 手工 | 30 | 5 | 14.8 | 29.9 | 24.3 | 0 | 0 |  |
| 二氧化硫 | 手工 | 200 | 5 | 44 | 129 | 83 | 0 | 0 |  |
| 氮氧化物 | 手工 | 200 | 5 | 169 | 190 | 177.6 | 0 | 0 |  |
| 烟气黑度 | 手工 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| DA002 | 硫化氢 | 手工 | / | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 |  |
| 氨（氨气） | 手工 | / | 2 | 未检出 | 2.02 | 1.01 | 0 | 0 |  |
| 臭气浓度 | 手工 | / | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 水温 | 自动 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总铬 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 手工 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.112 | 0.091 | 0 | 0 |  |
| 烷基汞 | 手工 | / | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | 手工 | 0.01 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 六价铬 | 手工 | 0.05 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 10 | 3.0 | 5.5 | 6.8 | 6.0 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | 手工 | 1 | 3.0 | 0.1 | 0.135 | 0.117 | 0 | 0 |  |
| 总氮（以N计） | 自动 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粪大肠菌群 | 手工 | 1000 | 3.0 | 330.0 | 900.0 | 643.0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 自动 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 自动 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 | 自动 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 色度 | 手工 | 30 |  | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | 手工 | 0.001 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | 手工 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | 手工 | 10 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 0 | 0 |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

自行监测委托有资质的第三方检测公司检测，检测频率按照排污许可证要求

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a）无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容。 b）特殊时段环境管理信息，具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息：具体管理要求及其执行情况。 其他信息：法律法规、标准规范确定的气体信息，排污单位记录环境管理信息。 | 是 |  |
| 2 | 产废单位应依据《危险废物产生单位管理计划制定指南》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》等标准及管理文件的相关要求结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账和一般工业固体废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 | 是 |  |
| 3 | 非正常工况记录： ①处理设施故障时，应记录故障时间、处理措施、污染物排放情况等；②处理设施开停工、检维修时，应记录起始时间、情形描述、应对措施及污染物排放浓度等。③来水水量过大时，应记录起始时间、情形描述、应对措施（如提高进水负荷）及污染物排放浓度等。 | 是 |  |
| 4 | ①无组织废气排放控制记录措施执行情况； ②废水处理设施记录每日进水水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次、电耗、污泥产生量等； ③污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。 | 是 |  |
| 5 | 全厂运行情况，包括1、生产时间（正常工况和处理设施开停工检全厂运行情况，包括①生产时间（正常工况和处理设施开停工检维修等非正常工况）；②辅料（药剂）使用量；③污水处理量，且单独记录厂内产生废水（含雨水）处理量。 | 是 |  |
| 6 | ①手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等； ②自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校检记录定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录巡检日期等。 | 是 |  |
| 7 | 正常工况记录：①各主要处理设施的运行状况、负荷，重点记录辅料（药剂）用量、运行时间等；②现场巡检记录 | 是 |  |
| 8 | a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。2）燃料使用情况：燃料名称、用量。3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。4）主要产品及产量：产品名称、产量。5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件起因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |

### (二)小结

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 其他合计 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| NOx | - | - | - | - | / | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| SO2 | - | - | - | - | / | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 污水处理厂总排口 | 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 164.25 | 15.93 | 16.23 | 16.49 | 15.16 |  |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 5.475 | 0.29 | 0.314 | 0.43 | 0.33 |  |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 547.5 | 42.26 | 42.37 | 34.13 | 37.16 |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 54.75 | 1.86 | 0.95 | 0.52 | 0.57 |  |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 流量 | - | - | - | - | / | 1738716 | 0 | 2137837 | 1734815 |  |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 全厂直接排放合计 | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 54.75 | 1.86 | 0.95 | 0.52 | 0.57 |  |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 547.5 | 42.26 | 42.37 | 34.13 | 37.16 |  |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 5.475 | 0.29 | 0.314 | 0.43 | 0.33 |  |  |
| 色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 烷基汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六价铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 粪大肠菌群 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 流量 | - | - | - | - | / | 1738716 | 1946479 | 2137837 | 1734815 |  |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 164.25 | 15.93 | 16.23 | 16.49 | 15.16 |  |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总铬 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 国家排污许可信息公开系统进行网上公示 | 按时完成 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新 | 按时完成 | 是 |  |
| 公开内容 | 1. 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中的相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。 | 按时完成 | 是 |  |

### (二)小结

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

严格按照规范要求落实

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

按时按规范执行

## 十、其他需要说明的情况