建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林省农安县合隆镇污水处理工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吉林省宇洁环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 翟羽 | 联 系 人 | 翟羽 |
| 通讯地址 |  |
| 联系电话 | 13154369973 | 传 真 |  | 邮政编码 | 130000 |
| 建设地点 | 合隆北沟赵家粉屯 |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 |  |
| 立项审批部门 | 吉林省发改委 | 批准文号 |  |
| 占地面积 (平方米) | 30000 | 绿化面积 (平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 6232.67 | 其中：环保投资（万元） | 249 | 环保投资占总投资比例 | 4.0% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2011.12 |
| 工程内容及规模 1、项目来源 2003年7月，长春合隆经济开发区被省政府批准晋升为省级经济开发区。2005年开发区实现GDP32.5亿元，同比增长25%；工业增加值实现9.325亿元，同比增长66.5%；全口径财政收入达到0.63亿元，同比增长26%；固定资产投资完成额实现5.45亿元，同比增长94.5%；引进大项目数(5 000万元以上)4个，同比增长100%。 到目前为止，开发区累计投资3.1亿元，用于城镇基础设施建设，先后实施了房屋拆建、柏油路铺装、电力和通讯设施改造、街路绿化美化等十二项工程，同时开发区规划从长春市引水至合隆的工程。开发区以良好的软环境和优惠政策吸引了大批资金和企业。目前，开发区内有企业17户，仅2002年至今就累计引进资金10亿元，较大的有投资6亿元的华正生猪一体化项目、投资1亿元的新安药业、投资5 500万元的建设用轻钢结构项目、投资3 500万元的客车附属配件项目，投资3 500万元的一汽奥奇塑料涂装项目，投资4 000万元的豪斯特油品项目等。 开发区每年有约550万吨工业和生活混合废水排入伊通河，其中经过处理的废水每年仅达100万吨，平均每年有近450万吨的废水未经处理直接排入伊通河，是伊通河水系污染较重的城市。如果水污染防治跟不上，必将影响经济发展。防治水污染不仅对伊通河流域两岸经济发展和人民生活有利，而且可以减缓松花江的污染。 为改善伊通河水系水质的生态环境，促进长春合隆经济开发区将来的经济发展，维护伊通河的生态系统和保伊通河江中上游的冷水鱼类种类，区委、区政府计划投资6232.67万元，在合隆北沟赵家粉屯东侧建设一座近期每天处理1.5万吨污水的污水处理厂。 根据国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家环保局环发[1999]61号《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》的规定，受吉林省宇洁环保科技有限公司的委托，东北师范大学环境科学研究所承担了本项目的环境影响评价工作。 评价单位在现场勘查、资料收集分析的基础上，依据吉林省环境保护厅的要求，按照环评技术导则的规定，编制了《吉林省农安县合隆镇污水处理工程项目环境影响报告表》。在报告表的编制过程中，得到了吉林省环境保护厅的大力支持及建设单位的密切配合，在此一并表示谢意！ 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年11月26日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月29日； （6）《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》；2005年4月1日； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》；2002年6月； （8）国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》； （9）国环建字[88]第117号文《关于建设项目环境管理问题的若干意见》； （10）国务院1990年12月5日《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》； （11）国环监[93]第015号文《关于进一步做好建设项目环境保护管理工作的几点意见》； （12）国务院1996年8月3日《国务院关于环境保护若干问题的决定》； （13）国家环保总局环发（2001）19号文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》（2001年2月21日）； （14）国家环保总局HJ/T2.1—93、2.3—93《环境影响评价技术导则（总纲、地表水环境）》HJ2.2—2008《环境影响评价技术导则（大气环境）》及HJ/T2.4—1995《环境影响评价技术导则（声环境）》； （15）吉林省地方标准DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》； （16）中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录2005本》(2006年1月9日)； （17）中华人民共和国环境保护部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日） 3、建设项目名称、性质、建设地点 项目名称：吉林省农安县合隆镇污水处理工程项目 建设性质：新建 建设地点：本项目污水处理厂位于合隆北沟赵家粉屯东侧，占地面积30000 m2，土地性质为滩涂，已被规划为城市污水处理厂规划用地。拟建厂区四周全为空地。 污水一线主干管沿合隆北沟南侧铺设，排至污水处理厂。污水二线主干管沿合隆南沟北侧铺设，经泵站提升至污水一线主干管。污水主干管长约12.4km。项目地理位置图详见附图1，厂区平面布置图见附图2。 4、投资情况 本工程建设项目总投资为6232.67万元，拟申请国家资金解决。 5、企业简介 吉林省宇洁环保科技有限公司为宇洁环球生物科技有限公司旗下的子公司，该公司主要以立足于工业废水的处理，其在煤矿、石油、印染、纺织、印刷、制药、皮革等工业废水方面有很成熟的工程经验。公司自主研发的专用高效优势菌种在废水处理过程中能够有效的缩短水力停留时间、提高生物反应速率、提高污染物去除效率、减少污泥产量等。此次参与合隆镇污水处理厂的建设，旨在利用其先进的工程技术为该污水处理厂服务，公司希望做到以最小的成本获得最大的环境效益。 6、建设规模及内容 本项目建设内容包括3部分。 （1）新建近期处理能力1.5万t/d，远期3万t/d的污水处理厂一座，占地面积30000m2；主要包括格栅间、沉砂池、水解池、生化反应池、滤池、消毒间、脱水间、风机房、综合楼、锅炉房等。 （2）铺设总长度为12.4km的污水干管； （3）新建污水中途提升泵站一座。 本项目主要构筑物情况详见表1，管线系统工程情况详见表2。 表1 本项目主要建筑物一览表 序号 构(建)筑物名称 结构形式 基本尺寸 单位 数量 备注 1 粗格栅间 钢筋混凝土 A×B＝5.4×4.5（m2） 座 1 2 细格栅间 钢筋混凝土 A×B＝5.4×4.5（m2） 座 1 3 集水池 钢筋混凝土 A×B＝9×8（m2） 座 1 4 沉砂池 钢筋混凝土 D＝2.44米 H＝1.52米 座 2 5 酸化水解池 钢筋混凝土 A×B＝10×20（m2） 座 2 6 生化反应池 钢筋混凝土 A×B＝35×18（m2） 座 4 7 D型滤池 钢筋混凝土 A×B＝3.3×3.3（m2） 座 4 8 综合泵房 砖混 196 m2 栋 1 9 紫外线消毒间 砖混 80m2 栋 1 10 脱水间 砖混 360m2 栋 1 11 污泥堆棚 砖混 80 m2 栋 1 12 风机房及变配电间 砖混 324m2 栋 1 13 门卫 砖混 54 m2 栋 1 14 综合楼及锅炉房 砖混 | 1288m2 栋 1 表2 本项目管线系统工程量表 序号 名称 规 格 单位 数量 备注 1 钢筋混凝土管 d400 米 2800 2 钢筋混凝土管 d500 米 1800 3 钢筋混凝土管 d600 米 3700 4 钢筋混凝土管 d800 米 3500 5 铸铁管 DN500 米 600 7、主要机械、设备、材料 本项目所需主要设备、机械、材料详见表3 表3 本项目所需设备、仪器、材料一览表 序号 名称 规格 单位 数量 1 回转式粗格栅除污机 GSHZ-800 台 2 2 手电动方板闸门 HZF-1100 台 4 3 手动、电动两用启闭机 HZF-1100 台 4 4 潜水污水泵 台 3 5 回转式细格栅除污机 GSHZ-1200 台 2 6 手电动方板闸门 HZF-900 台 4 7 手动、电动两用启闭机 HZF-900 台 4 8 旋流除砂机 XLCB-1000型 台 2 9 吸砂泵 AS3C-2CB 台 2 10 砂水分离器 LSSF-320 台 2 11 管式微孔曝气管 DN100mm，Q=10 m3/（m.h） M 870 12 潜水泵 流量： 180m3/hr，扬程： 5m 台 4 13 潜污泵 流量：50m3/hr，扬程：10m 台 8 14 滗水器 台 8 15 自动进水蝶阀 DN500mm 个 8 16 自动进气调节阀 DN200mm 个 4 17 曝气风机 Q=2m3/min，出口压力：7mH2O 台 4 18 中微孔曝气管 M 2700 19 滤头 0~5m 个 1980 20 空气压缩机 台 2 21 压缩空气缓冲罐 个 1 22 空气控制柜 套 4 23 反冲洗泵 N=75kw 台 3 24 DO仪 Q＝1000 m³/h H=16m 套 6 25 低压高强紫外线消毒系统 套 2 26 污泥浓缩脱水 套 2 27 污泥进料泵 14-18LBN 台 2 28 絮凝液制备装置 SJ650型 台 2 29 投药泵 台 2 30 自卸卡车 自载能力6t 台 2 31 PLC自动控制系统 套 1 8、污水量预测 根据长春合隆经济开发区总体规划用水量计算污水量，污水量计算见表4。 表4 污水量计算表 单位：m3/d 总用水量 生活污水量 工业污水量 总污水量 2010年 25704 12600 8400 20563 2020年 46504 23000 15333 37203 管网收集率S近期取0.8，远期取0.9。由此计算污水处理厂近期处理水量为16450 m3/d，远期处理水量为33482 m3/d。 9、污水处理厂进水水质预测 针对现有的长春合隆经济开发区华日食品有限公司、长春荣发绿色食品有限公司、长春市豪斯特油品化工有限公司、长春金泰机械制造有限公司、新安药业等实际运行污水排放水质的检查数据，同时参照《企业水质污染物排放标准》，目前超标排放的企业，按整顿合格后的排放水质计算。确定各企业污水排放水质指标见表5。 表5 主要工业企业排放污水水质表 序号 工业企业名称 CODcr(mg/1) BOD5(mg/L) SS(mg/1) 水量(m3/d) 1 华日食品有限公司 370 192 360 650 2 长春荣发绿色食品有限公司 450 220 320 500 3 长春金泰机械制造有限公司 380 200 110 400 4 新安药业 460 220 350 300 5 长春客车厂建筑公司 280 155 180 400 6 长春市豪斯特油品化工有限公司 480 240 210 700 7 长春华正食品工业园区 360 200 300 600 8 吉林省长远木业制品厂 250 162 120 500 9 长春市工程材料公司生产火车钢结构项目 480 155 100 500 10 长春兴华轻钢有限公司 260 120 160 650 11 长春宇光教学仪器有限公司 280 145 180 300 12 长春民健医疗有限公司 360 170 210 300 13 长春龙士达钢结构有限公司 270 180 160 600 14 长春大明木业有限公司 250 152 120 500 15 上海东晨科教设备有限公司 280 128 120 600 16 长春博隆科教设备有限公司 260 120 160 400 17 长春新一集团 380 150 190 500 18 合计 8400 根据长春合隆经济开发区现在污水排放状况及长春合隆经济开发区总体规划中的水质预测，污水组成约有60%生活污水，40%是工业废水。按照目前城区排放水水质现状、发展情况以及城市居民的生活水平状况，长春合隆经济开发区内有大量生活垃圾，而且目前工业废水大部分未经处理就直接排放，造成出水口水质指标偏高。参考相似城市排放污水水质，再结合北方小城市污水的特点，充分考虑城区污水水质的不确定性及排放到城市污水管道前工业企业污、废水的处理水平，综合确定长春合隆经济开发区污水处理厂进水水质见表6。 表6 污水处理厂进水水质表 单位：mg/1 指标 CODcr BOD5 SS 氨氮 TN TP mg/L 400 200 300 26 30 4 10、出水水质情况 本项目污水出水设计标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准详见表7。 表7 污水处理厂废水污染物排放标准 单位：mg/L 指标 CODcr BOD5 SS 氨氮 TN TP mg/L 500 10 10 5（8） 15 0.5 污水经污水处理厂处理后经合隆北沟排入伊通河，伊通河该河段现已不能满足Ⅴ类水体水质标准。 11、公用工程 （1）取暖：本项目所在区域尚未实施集中供热，本项目冬季采暖自备一台2t/h锅炉解决，年耗煤量500t，能够满足本项目的取暖需求。 （2）给排水： 本项目生活用水来由自备深水井提供，能够满足本项目用水需求。 项目废水经统一收集后汇入污水处理厂进水井，进行统一处理。 （3）供电 本项目供电从附近供电电线引入，经10KVA变压器变压后用于生产变压器容量均可满足净水厂生产、生活需要。 12、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员编制26人，其中，生产人员12人，辅助生产人员6人，勤杂人员3人，技术及管理人员6人，全厂实行三班两到工作制度，年工作365天。 13、项目实施进度安排 结合本项目工程的实际情况，建设期定为2年，预计2010年底工程建成通水。具体进度安排见表7： 14、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，故无原有污染情况及主要环境问题。 |

表7    项目实施与建设进度表

| 时间 进度 项目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7~10月 | 11~12月 | 1月 | 2~5月 | 6月 | 7~12月 | 1~12月 | 1~4月 | 5~8月 | 9~12月 |
| 一、项目准本阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料收集、可研编制、调整、评审、修改及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计、审查、修改及招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招投标、编制初步设计、评审、修改及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地整平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收、试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 农安县地处吉林省中部，松辽平原腹地，地理位置在东经124°32′至125°45′，北纬43°54′至44°56′之间，南北长115km，东西宽98km。农安县东接德惠市、西邻公主岭市、北与松原市接壤，总面积5 274.6km2。县城农安镇距省会长春市60km，农安县行政区划见图3-1。 合隆经济开发区位于农安县南端，德惠、长春一市两县交界处。东到伊通河，西至新开河，南距长春市区仅15km，与长春市绿园区、宽城区接壤，北距农安县城45km，与开安镇、龙王乡和烧锅镇为邻，302国道、长白铁路、长白公路西线穿境而过 本项目建设地点位于合隆北沟赵家粉屯东侧。项目地理位置图详见附图1，配水管网走向图详见附图2。 2、地形、地貌 农安县位于长白山系余脉的缓坡丘陵平原上，为东部山地与西部平原的过渡地带，为波状平原地貌，地形起伏较小。地面海拔200-300m之间，相对高差20-70m。 农安地处松辽平原，地势平坦，西部和北部略高，东北部略低。地貌有台地、川地、沙地三大类型，以台地为主。大部分地面海拔为200-275m 的台地平原，台地由冲积状黄土组成，局部地方覆盖有风成粉砂，由于受浅谷和沟壑切割，地面波状起伏，相对高度 20m 左右。全县小于1°的平地占总面积的89%，1°至5°的缓坡地占10%，主要分布在北部沿二松陡坎和西北沿湖陡坎。 农安县隶属松辽凹陷的东北隆起带的西部边缘。在燕山和喜马拉雅山构造运动影响下，形成一平缓的向斜构造，轴向东北，两翼倾角平缓。四周受青山口、登楼库、杨大城子等隆起构造环扼。 在燕山和喜马拉雅山构造运动下，使县区产生一北东向为主的褶皱与断裂构造。 褶皱：以农安县城向斜为首，居于县区中部，轴线北东，斜贯全区。两翼倾角平缓 11°，至其边缘受局部隆起构造的影响，岩层倾斜角度变陡达 10°以上，挤压岩层破碎。特别对脆性的泥质岩层影响显著，裂隙发育，为地下水贮存创造良好空间，形成局部富水，对农业供水有一定的意义。 断裂：在县内极不发育。构造线亦属北东向，断裂以延伸长度小，破碎带窄，产生于泥质岩层中为特点。 地质构造上，工业区所处Ⅰ级构造单元为吉黑褶皱系，Ⅱ级构造单元为松辽中断陷，Ⅲ级构造单元为东南隆起，Ⅳ级构造单元为青山口——钓鱼台凸起。区域内主要分布三条断裂，即姜家屯——西偏帘子断裂、董家屯——新立屯断裂和四平——德惠岩石圈断裂，地震基本烈度为 Ⅶ度。 经济开发区工程地质属于高平原波状台地，地势较平坦，土壤由耕植土、亚粘土所组成，其中第三层亚粘土层有较软的下卧层存在，基层分布在2.5m-6.5m之间，其下为较坚硬的粘土，分布在9.0-9.5m以下。 本区地貌类型为波状台地，海拔标高多大于200m，相对高差5—15m，局部大于15m。波状台地主要分布于雾开河谷两侧地带及伊通河谷西部的合隆镇、柴岗、三宝公社等地带，呈南北向展布的，东西向台、谷地相间的地貌景观。台面具波状起伏，局部呈浅丘状。台地长期被风化剥蚀和地表水的侵蚀刻切，大部分地区受到了不同程度的破坏。台地前缘一般较陡，坡角30—40度。高出低平原5—10m。局部地段基岩裸露，冲沟发育。岩性主要由中更新统荒山组黄土状亚粘土、黄土状亚砂土组成。下伏白垩系碎屑岩。 3、水文 农安县水资源丰富，有伊通河、饮马河、第二松花江、新开河、翁克河5条河流。伊通河是贯穿县境南北的主要河流，新开河为伊通河支流，饮马河是农安和德惠的界河。境内有波罗湖、敖宝吐、元宝洼等5个自然塘泡，以波罗湖最大，有大中型水库4座。县内建有装机总量2万kw的引松工程，直接引松花江水入县城。 饮马河是第二松花江下游左岸一大支流，发源于磐石驿马乡呼兰岭，流经磐石、双阳、永吉、九台、德惠等县，至农安县靠山屯北约15km处汇入第二松花江，全长384km，流域面积18 000km2，河道平均坡降为0.62‰，整个流域略成一斜长方形，东部为山地和松辽平原的过渡带，南部为连绵的低山丘陵，西北部为松辽平原，中部为平原台地。地形呈东南高，西北低之势，河流多为南北流向。主要支流有伊通河、雾开河、岔路河、双阳河等。 伊通河是流经农安县城（农安镇）唯一的一条河流，伊通河属松花江流域，是饮马河水系的最大支流。该河发源于伊通县板石酱缸村青顶子岭下和东丰县十八道岗子西南寒丛山下，两源汇合于伊通县营城子，由南向北经伊通流入长春市南部新立城水库，出库后穿越长春市区，在农安县南部合隆镇入境，流经合隆、开安、滨河、靠山等11个乡镇，在靠山屯东南与饮马河汇合后流入第二松花江，伊通河源近流短，其流量受新立城水库泄流控制，全长382.5km，流域面积为8 713.6km2，弯曲系数0.059，河道比降0.24‰，平均河宽10—36m，多年平均流量为10.7m3/s（农安县水文站），最大流量256m3/s，最小流量为0.035m3/s。 第二松花江属于黑龙江流域松花江水系，为吉林省第一大河，发源于长白山主峰白头山，自漫江河源至三岔河口790km，全流域面积为78 182km2，按其流域地形可分为河源区，上流区、中游区、下游区四个部分。自松花江村到扶余县三岔河口即为二松的下游区，江段长165.32km，河道平均坡降为0.267‰。 伊通河左岸支流两家子河发源于三宝乡，流经农安镇、榛柴岗乡汇入伊通河，流域面积157km，河长19.2km，流域内地势平坦，河道宽浅，大部分为耕地。 两家子水库位于农安镇北约6km处的伊通河支流两家子河下游，水库始建于1973年，流域面积150km2，设计库容1 062×10m3，死库容62.8×10m3，是一座以供水为主，结合防洪养鱼为辅的中型水库。 合隆经济开发区境内无河流通过，伊通河在开发区东侧流经。区内仅有两条小沟——北沟和南沟，分别位于开发区的北部和南部。 4、气候 农安县气候属于亚洲东部季风区，中温带大陆性气候半湿润区，春季干燥多大风，夏季温热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷期较长，降雪较少。年平均气温4.7℃；年平均降雨量为516.1mm，低于全省平均降雨量，而蒸发量为降雨量的3倍；年均无霜期138天；常年主导风向为西南风，冬季多刮西北风、北风，年平均风速4.2m/s，最大风速26m/s。 依据农安气象站1958-2004年实测气象资料，统计各气象条件如下：累年平均气压为991.8hpa；累年平均气温为5.3℃；累年平均最高气温为10.8℃；累年平均最低气温为-1.0℃；累年平均相对湿度为64%；累年最大一日降水量为156.3mm；累年平均蒸发量为1 686.5mm；累年最大冻土深度为172cm；累年平均日照时数为2 613.4h。 5、土壤、植被 区域内共有11个土类，22个亚类，36个土属和99个土种，主要土类有白浆土、暗棕壤、冲积土、草甸土、水稻土、沼泽土和泥炭土等。这些土壤类型的分布主要受地质地貌、植被、成土母质作用以及人为活动的影响，由于受多种成土因素影响，流域内土壤呈中性偏酸。耕层土壤有机质平均含量2.77%，从作物速效养分来说，普遍缺氮，严重缺磷，部分缺钾。 区域内由于开发较早，加上人为活动越来越大，目前原始植被基本上消失殆尽，自然植被仅有一些少量的天然次生林和草甸等。自然植被属于长白植物区系，其地带性植被为温带针阔叶混交林。区域内有经济植物86科357种。森林植被大多为人工林，以针叶林为主，如落叶松和黑松林等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 农安县社会环境简况 农安县隶属于吉林省长春市。农安县幅员辽阔，总面积5274.6km2，其中耕地面积0.29万km2，林地面积850km2，草原面积347km2，水域面积250km2，全县辖22个乡镇、376个行政村，总人口115万，其中农业人口82万。农安县是吉林省幅员超过4760km2的10个县份之一，耕地面积超过2 670km2的3个县份之一，人口超过百万的两个县份之一。 沿寻历史，农安县有汲取不尽的丰厚文化底蕴。县城农安镇曾为夫余国都城，史称“黄龙府”，迄今己有2 000多年的历史，一直是东北地区的政治、经济、文化、军事重镇。保存至今的辽代古塔等遍布全县的文物古迹是农安丰厚历史文化底蕴的有力见证。 农安县是全国重点商品粮基地县和玉米出口基地县之一，有耕地29.1万hm2，主要农作物有玉米、大豆、水稻等，主要粮食产量平均在10亿kg左右。各种经济作物也均有一定产量。 合隆镇幅员总面积194km2，下辖20个行政村、183个村民小组，1个街道办事处。2005年底，全镇总人口6.6万人，其中，非农业人口1.67万人，农业人口4.93万人。镇区常住人口25 473人。 农安县地处世界著名的“三大黄金玉米带”之一，素以盛产玉米著称。粮食年平均总产量达到250万t 以上，1990年进入全国十大产粮县行列，1995～1996年列全国十大产粮县之首。每年可供加工转化的玉米达150万t 以上，玉米芯80万t 以上，玉米秸秆250万t 以上。农安县地势平坦，土地肥沃，物产丰富。全县马铃薯、“三辣”（辣椒、朱葱、大蒜）、胡萝卜、西兰花、林果、黄烟等经济作物种植面积达666.7km2，年产出能力150万t，不仅数量多、而且品质好，增值潜力十分巨大。 农安县还是全国肉类总产量第一大县，具有极为丰富的农牧资源。全县畜禽总量1.25亿头（只），年出栏生猪200万头，黄牛50万头，绵羊40万只，大鹅500万只，肉鸡5 000万只，肉类总产量达到44万t 以上。畜产品精深加工原料充足，产品市场前景广阔。 农安县矿产资源十分丰富。天然气工业储量 50亿km3。油母页岩工业储量168亿m3，占全国总储量的60%以上；陶土工业储量1 000万t；二氧化碳气工业储量90亿km3。宝贵的资源是落户开发区矿产加工利用企业充足的原料保证。 农安县的水利资源为农安县的水力电力供应提供了保障。县内有大中型水库 4 座，波罗湖是吉林省第三大自然泡塘和长春市唯一一块大型湿地。开发区近邻的两家子水库，总库容1020万m3，兴利库容500万m3，水库建有装机容量2万kw的引松工程，直接引入松花江水，可保证区内日供水5万m3。穿境而过的66KV和220KV高压输电线路直接由东北电网供给，总容量可达到18万KVA，目前仅用4万KVA，可确保区内电力供应充足。 2005年农安县的全县地区生产总值实现126亿元，年均增长11.2%；人均地区生产总值达到11 150元，年均增长9.9%；全口径财政收入达到2.35亿元，按可比口径，年均增长9.4%；全社会固定资产投资累计完成81.8亿元，年增长19.9%；社会消费品零售总额达到24亿元，年均增长15.7%。 2006是“十一五”时期的开局之年，农安县以经济增长、财力增强、农民增收为目标，坚持以工业立县为统领，以提高农业综合效益为重点，突出发展工业经济、劳务经济、商贸经济、畜牧经济和城建经济。2006年全县续扩建项目48个，其中，计划总投资超千万的项目33个，超亿元的项目5个，这48个项目达产后，预计可实现产值79.3亿元，利润3.9亿元。2006年全县农民人均纯收入可达到4 500元，比2005年的4 200元增加300元，增长7.1%。 2006年全县招商引资到位资金达到15亿元，比上年增长15.4%，实现固定资产投资35亿元，比上年增长40%，全年规模以上工业企业实现产值23亿元，实现税金8 000万元，分别比上年增长21%和9.4%，初步形成了支柱产业突出、多业并举，相互促进的多元化产业格局。坚实的工业基础，使农安县有一流的制造技术和大量的人才储备，尤以锻造、铸造、服装、精密加工为最，而且全县有各级各类职业技术学校、劳动技能培训基地等40余家，每年培养各类职业技术人才近万人，全县115万人口中有剩余劳动力20万左右，为来经济开发区投资的企业提供了良好的人力资源保证。 2006年合隆镇国内生产总值达到11.5亿元，比上年增长16.4%；第一、二、三产业增加值分别为3.34亿元、4.26亿元、3.9亿元，三产业比例达到29:37:34；全口径财政收入2 400万元，实现固定资产投资5亿元。 全镇多种经营产值达到1.41亿元，农村劳务输出收入占农民人均收入的40%，成为农民增收的重要途径，粮食总产量达到86 259t。 2006年合隆经济开发区国内生产总值达到1.6亿元，第一、二、三产业增加值分别为0.05亿元、1.57亿元、0.0047亿元，三产业比例达到1.9:97.8:0.3；全口径财政收入1 150万元，实现固定资产投资2.3亿元。 合隆经济开发区社会环境简况 长春合隆经济开发区1992年以来，先后被市政府确立为市级经济开发区，被省政府确立为吉林省“十强镇”综合改革试点单位，全国小城镇综合改革试点镇，2003年7月，被省政府批准晋升为省级经济开发区。2005年开发区实现GDP32.5亿元，同比增长25%；工业增加值实现9.325亿元，同比增长66.5%；全口径财政收入达到0.63亿元，同比增长26%；固定资产投资完成额实现5.45亿元，同比增长94.5%；引进大项目数(5000万元以上)4个,比上年提高2个,同比增长100%。 开发区基础设施日臻完善。到目前为止，开发区累计投资3.1亿元，用于城镇基础设施建设，先后实施了房屋拆建、柏油路铺装、上下水改造、电力和通讯设施改造、街路绿化美化等十二项工程，市场体系基本建立，程控电话10000多部，上下水设施完善，电力进行了改造和增容、同时，为配合开发区建设，开发区规划启动了从长春市引水至合隆的工程。 园区布局合理，主导产业清晰。在园区规划上，突出谋划了四区发展，即以起步区、拓展区、发展区、控制区构成了开发区的整体框架。在区内已初步形成了以正业集团，荣发集团、豪斯特油品、长远木业、新安药业、中德城轨、轻钢结构等19家企业为代表的农畜产品精深加工、服装加工、机械加工、医药化工等四大支柱产业。 开发区发展目标：合隆开发区将以建设改革开放的主导区、新兴产业的聚集区、现代化的新城区为发展方向，以与长春市经济开发区、长春市高新技术开发区形成以市区为中心三大开发区鼎足而立之势为目标，努力打造合隆品牌，增强对域外资金和项目的吸引力，争取把合隆建成长春市经济发展新的组团、农安县的工业经济中心。预计2006年财政收入达到1亿元，到2010年，实现在经济总量上再造一个农安的目标。

环境质量状况：

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、地表水质量现状监测与评价 本次地表水环境质量评价采用2007年5月，吉林大学环境影响评价室编制的吉林省环境保护局批复的《长春合隆经济开发区区域环境影响报告书》中的监测数据。 （1）监测断面布设 根据地表水环境影响评价工作等级以及区域现有环境资料状况，地表水环境质量现状监测共设3个断面，其中合隆北沟设两个断面，伊通河设一个断面相见表8。 表8 地表水监测断面（点）布设 序号 河流 断面名称 端面位置 布设目的 1# 北沟 合隆北沟与302国道交界上游断面 排污口上游500m处 对照断面 2# 北沟 合隆北沟与302国道交界下游断面 排污口下游500m处 控制断面 3# 伊通河 伊通河与合隆南沟汇合口下游断面 汇合口下游200m处 控制断面 （2）监测项目 地表水监测项目pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、挥发酚、Cr6+ 7项。 （3）监测时间 地表水现状监测时间为2007年4月28日。 （4）监测结果 监测结果见表9，表中数据取2次监测结果中较大值。 表9 地表水现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 项目 断面 PH COD BOD5 氨氮 石油类 挥发酚 Cr6+ 1 7.79 139 32 10.27 0.501 0.007 － 2 7.92 128 28 12.50 2.021 | 0.008 － 3 7.47 136 25 11.25 2.190 0.068 0.002 (5)评价方法 各监测断面的水质评价方法采用单项标准指数法，评价公式如 PH计算公式如下： （≤7.0） （＞7.0） 式中：为第项水质参数在监测断面的标准指数; 为第项污染物在监测断面的浓度值，mg/L；为第项水质参数地表水水质标准值，mg/L；为pH值在监测断面的标准指数; 为第断面的pH值；为地表水水质标准规定的pH的下限；为地表水水质标准规定的pH的上限。 水质参数的标准指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，≤1时满足。 2、评价标准 地表水环境质量评价标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》，伊通河水质评价采用《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。 3、评价结果 评价区内的地表水环境质量现状评价结果见表10。 表10 地表水现状评价结果表 项目 断面 PH COD BOD5 氨氮 石油类 挥发酚 Cr6+ 1 0.40 3.48 3.20 5.14 0.50 0.07 － 2 0.46 3.20 2.80 6.25 2.02 0.08 － 3 0.24 3.40 2.50 5.63 2.19 0.68 0.02 由表10可知：除了pH、挥发酚、Cr6+三项外，其它各污染物浓度值均超标。COD、BOD5、氨氮在三个断面上均超标，石油类污染物除在合隆北沟与302国道交界上游断面不超标外，其余断面上都超标。这主要是因为合隆南沟为季节性河流，河水流量很小，不能很好的自行降解，而且还有一部分生活污水排入；伊通河的水体已经不能满足GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准要求，主要受长春市及其郊区各企业所排放的生产废水和居民生活污水所致，水污染相当严重。 2、环境空气质量现状 本次环境空气质量评价采用2007年5月，吉林大学环境影响评价室编制的，吉林省环境保护局批复的《长春合隆经济开发区区域环境影响报告书》中的监测数据 （1）监测点布设 环境空气监测点共设4个，其中1#和4#位于开发区上风向，为对照点；2#和3#位于开发区下风向。 （2）监测项目 监测项目包括PM10、NO2、SO2、苯、二甲苯5项。 （3）监测时间 监测时间为2007年4月25日-29日，每天4次，连续5天。 （4）监测结果 监测结果见表11。 表11 环境空气质量现状监测结果表 单位：（mg/m3） 项目 日期 采样点 1 2 3 4 SO2 日均值 25日 0.035 0.030 0.031 0.035 26日 0.027 0.030 0.029 0.032 27日 0.029 0.041 0.038 0.035 28日 0.033 0.040 0.041 0.035 29日 0.040 0.039 0.042 0.046 NO2 日均值 25日 0.011 0.009 0.012 0.006 26日 0.008 0.013 0.017 0.009 27日 0.0076 0.009 0.009 0.008 28日 0.0058 0.006 0.015 0.0058 29日 0.0060 0.0058 0.008 0.0079 PM10 日均值 25日 0.06 0.07 0.05 | 0.06 26日 0.06 0.04 0.039 0.06 27日 0.049 0.039 0.041 0.039 28日 0.051 0.050 0.049 0.050 29日 0.034 0.040 0.045 0.044 苯 － － － － － 二甲苯 － － － － － 坐标 125°12′35″E 44°1′32″N 125°11′52″E 44°2′25″N 125°12′56″E 44°1′53″N 125°11′14″E 44°1′36″N （5）评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii ─i污染物的标准指数； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 （6）评价标准 评价标准采用GB3095-1996二级标准。 （7）评价结果 评价结果见表12。 表12 环境空气质量现状评价结果表 项目 日期 采样点 1 2 3 4 SO2 日均值 25日 0.23 0.20 0.21 0.23 26日 0.18 0.20 | 0.19 0.21 27日 0.19 0.27 0.25 0.23 28日 0.22 0.27 0.27 0.23 29日 0.27 0.26 0.28 0.31 NO2 日均值 25日 0.092 0.075 0.100 0.050 26日 0.067 0.108 0.142 0.075 27日 0.063 0.075 0.075 0.067 28日 0.048 0.050 0.125 0.048 29日 0.050 0.048 0.067 0.066 PM10 日均值 25日 0.40 0.47 0.33 0.40 26日 0.40 0.27 0.26 0.40 27日 0.33 0.26 0.27 0.26 28日 0.34 0.33 0.33 0.33 29日 0.23 0.27 0.30 0.29 苯 － － － － － 二甲苯 － － － － － 由表12可以看出，区域内四个监测点各污染物指标均符合二级环境空气质量标准，其中苯和二甲苯均未检出。说明区域内空气环境质量良好，相对于《环境空气质量标准》二级标准而言，区域内各项指标尚有一定环境容量。 3、声环境质量现状 根据区域环评数据显示，污水处理厂所在地环境噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准要求，声环境较好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制污染与环境保护目标： 根据本项目排污特点及区域环境要求，确定以下环境保护目标： （1）控制施工期产生的扬尘及噪声，高噪声设备禁止在夜间使用，减少对周围声环境的影响，保护本项目所在区域符合环境空气二类区标准、声环境3类区标准要求。 （2）对施工期建筑垃圾及生活垃圾采取集中清理、及时清运的措施，避免固体废物产生二次污染。 （3）控制施工期的水土流失，保证项目完成后区域生态环境不被破坏。 （4）控制本项目锅炉废气排放达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准，保护项目区域的空气质量符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准。 （5）控制本项目废水的排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，不加重受纳水体——伊通河的污染。 （6）控制厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区的相应标准，不对周围声环境产生影响。 （7）严格控制本项目污泥、锅炉炉渣、生活垃圾等固体废物的排放，保护周围环境不受二次污染。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 该项目执行的环境质量标准 环境 要素 标准级（类）别 单位 污 染 物 标 准 限 值 标 准 来 源 大气 二级 （mg/m3） TSP SO2 NO2 GB3095—1996 《环境空气质量标准》 0.10 0.06 0.08 噪声 3类区 dB（A） 65（昼） 55（夜） GB3096—2008 《声环境质量标准》 | 地表水 Ⅴ类 （mg/l） pH无量纲 PH COD BOD5 石油类 挥发酚 Cr6+ 氨氮 GB3838—2002《地表水环境质量标准》 6～9 40 10 1 0.1 0.1 2.0 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 该项目执行的污染物排放标准 环境 要素 标准级别 标准限值 标准来源 废水 一级A CODc r BOD5 SS PH 石油类 氨氮 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 50 10 10 6~9 1 5 噪声 3类区 时间 昼间 夜间 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准值dB（A） 65 55 废气 二类区 排气筒高度 允许排放浓度（mg/m3） GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》II时段二类区 20 二氧化硫 900 烟尘 200 恶臭 二级 项目 标准限值 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 NH3 1.50 H2S 0.06 臭气浓度（无量纲） 20倍 食堂油烟 小型 mg/m3 规模 小型 GB18483—2001 《饮食业油烟排放标准》 最高允许排放浓度 2.0 净化设施最低处理效率 60% 污泥 含水率 60% 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008） 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 标准来 昼间 夜间 DB22/273-2001 《建筑施工场界噪声限值表》 土石方 推土机、挖掘机、装截机等 75 55 打桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结构 混凝土、搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | “十一五”总量控制指标为COD和SO2。根据本项目实际情况，建议SO2总量控制指标为2.4t/a，COD总量控制指标为273.75 t/a。总量控制指标需报请农安县环保局申请。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、工艺流程图 （1）污水处理厂处理工艺 本项目为近期日处理污水1.5万t，远期日处理3万t污水处理厂项目。污水处理厂拟采取CAST工艺对污水进行处理。 工艺概述： 废水经泵提升至格栅间，去除其中大颗粒悬浮无机物后进入沉砂池，在重力作用下去除其中的比重较大的无机颗粒。而后进入水解酸化池调节水质，避免污染负荷过大对后续生物处理造成不良影响。污水从水解酸化池进入污水处理的主要构筑物——CAST生化反应池，在经过进水、曝气反应、沉淀、静止、出水等过程后进入D型滤池进一步降低污水浊度及SS以及部分难降解易吸附的有机物，污水从D型滤池进入紫外消毒间，经紫外消毒后经集水井合隆北沟，最终汇入伊通河。 CAST处理工艺流程如图1示。 图1 污水处理工艺流程图 （2）管网工程流程 图2 管网工程流程图

主要污染环节： 1、 施工期主要环境问题 本项目在施工期存在如下环境问题： （1）土方开挖、弃土堆置、原材料的堆置对周围环境会造成的影响并引起水土流失； （2）施工作业及物料运输产生的扬尘对环境空气的影响； （3）施工机械和运输车辆噪声对区域声环境产生的影响； （4）各类施工机械产生的燃油废气对区域环境空气的影响； （5）开挖地面恢复时土方回填、各种建筑材料摊铺产生的扬尘； （6）施工人员聚集地产生的生活污水和生活垃圾； （7）施工期过程中产生的建筑垃圾等固体废物。 2、运营期可能带来的主要环境问题 本项目污水处理厂在运营期间，废气、废水、设备运行噪声、锅炉炉渣及生活垃圾等柜体废物会对环境产生一定的影响。 （1）废气 ①恶臭 在污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，主要来源于有机物生物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而逸入环境空气，无组织排放。 污水处理厂产生恶臭的环节主要有沉淀池、污泥浓缩池与脱水等。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对污水处理厂而言，产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。 对废气污染物的源强的确定，主要依据对同类型污水处理工艺的类比调查监测结果。据有关资料，恶臭污染物NH3和H2S在各处理单元的排放系数见表15。 表15 单位面积排放源强 单位：mg/s·m2 构筑物名称 NH3 H2S 粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池 0. 3 1.39×10-3 生物反应池 0.02 1.20×10-3 脱水机房 0.1 7.12×10-3 由此可计算出本工程的恶臭污染物排放源强，见表16。 表16 本项目恶臭污染物排放量 构筑物 面积（m2） NH3（kg/h） H2S（kg/h） 粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池 58 0.62 2.9×10-3 生物反应池 2920 0.21 0.012 脱水机房 135 0.05 0.005 本评价要求建设单位采用一些有效的管理措施减少臭气对环境的影响，如脱水后污泥应及时运出厂区，在厂区内存放不能超过一天；堆放点建成能遮阳挡雨的半封闭式堆放点；各除臭设施定期检修，生物过滤池填料定期更换等缓解恶臭气体对区域环境空气的影响。 ②锅炉废气 本项目所在区域尚未实施集中供热，冬季采暖拟采用一台2t/h锅炉解决，年耗煤量400t，锅炉在燃烧时会产生锅炉废气，主要以SO2和烟尘为主。其产生浓度分别为2000mg/m3、500mg/m3。锅炉废气经除尘效率为95%、脱硫效率60%的高效湿式除尘器处理后达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段相应标准要求（SO2：900 mg/m3，烟尘200 mg/m3）。由30m高烟囱排空，对区域环境空气影响较小。 （2）废水 本项目本身属于水污染缓解工程，本项目的实施会在一定程度上减轻伊通河的污染。根据污水处理厂的设计资料，按满负荷运转计算，本项目近期年排水量547.5万m3。远期1095万m3。按达标排放的最高值计算其污染物排放量为近期：COD：50mg/L，273.75 t/a ；BOD：10 mg/L，54.75t/a；氨氮：8 mg/L，43.8t/a ；SS：10 mg/L，54.75t/a。远期：COD：50mg/L，547.5 t/a ；BOD：10 mg/L，109.5t/a；氨氮：8 mg/L，87.6t/a ；SS：10 mg/L，109.5t/a。 建设单位应当做好管理、监测工作，保证进水水质在设计水质之内，确保处理设施的正常运转，以使得污水的达标排放最大限度的缓解伊通河的污染程度。 ③环境噪声 本项目运营期间的主要产噪设备为鼓风机房的鼓风机、污水泵房的各类水泵、污泥泵及脱水机、空压机等，声压级在70——100dB之间。由于污水处理厂设有泵房、鼓风机房等，将各种产噪设备放置于室内，同时，对各种产噪设备加震垫。通过建筑物隔音以及震垫的消减，本项目的设备噪声能够实现达标排放，对区域声环境影响小。 ④固体废物排放及治理措施 本项目运行后的主要固体废物为脱水污泥、锅炉炉渣以及生活垃圾。据有关资料，城市污水厂污泥产量大约为处理水量的0.5%左右，栅渣发生量一般为0.05-0.1m3/1000m3·d ，沉砂量约为0.03 m3/1000m3·d，锅炉炉渣产生量为0.3kg/kg煤，生活垃圾产量为0.3kg/人·d。估算得本项目固废产生情况及处置情况如表17。 表17 本项目固废产生量估算及处置情况 来源及种类 产生量（t/d/t/a） 处置方式 格栅渣 0.27/98.55 送交垃圾填埋场 沉砂池泥砂 0.18/65.7 剩余污泥（脱水后含水60%） 7.2/2628 生活垃圾 0.008/2.92 环卫部门统一处置 炉渣 0.3/120 卖给建筑单位做建筑材料 合 计 7.99/2915.17 / 项目产生的格栅渣、泥沙、污泥经脱水达到垃圾填埋场进场要求后送交垃圾填埋场进行填埋处理，锅炉炉渣卖于建筑单位做建筑材料，生活垃圾交由环卫部门统一处理。经分类处理后，本项目的固体废物不会对环境产生二次污染。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | SO2 | 500mg/ m3，4.9t/a | 300 mg/m3，2.94t/a |
|  |  | 烟尘 | 2000mg/ m3，18.7t/a | 100 mg/m3，0.98t/a |
|  | 生物处理池 | 恶臭 | 少量，无组织达标排放 |
| 水 污 染 物 | 污水总排口 | 近期 | COD BOD SS 氨氮 | 400mg/L，2190t/a 200 mg/L，1095 t/a 300 mg/L，1642.5 t/a 26 mg/L，142.35 t/a | 50mg/L，273.75t/a 10 mg/L，54.75 t/a 10 mg/L，54.75 t/a 8 mg/L，43.8 t/a |
|  |  | 远期 | COD BOD SS 氨氮 | 400mg/L，4380t/a 200 mg/L，2190 t/a 300 mg/L，3285 t/a 26 mg/L，284.7 t/a | 50mg/L，547.5t/a 10 mg/L，109.5 t/a 10 mg/L，109.5 t/a 8 mg/L，87.6t/a |
| 固 体 废 物 | 污水处理厂 | 污泥 | 2628 t/a | 2628 t/a |
|  |  | 格栅渣 | 38.55 t/a | 38.55 t/a |
|  |  | 沉沙 | 65.7 t/a | 65.7 t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 2.92 t/a | 2.92 t/a |
|  |  | 炉渣 | 120 t/a | 120 t/a |
| 噪 声 | 本项目运营期间的主要产噪设备为鼓风机房的鼓风机、污水泵房的各类水泵、污泥泵及脱水机、空压机等，声压级在70——100dB之间。由于污水处理厂设有泵房、鼓风机房等，将各种产噪设备放置于室内，同时，对各种产噪设备加震垫。通过建筑物隔音以及震垫的消减，本项目的设备噪声能够实现达标排放，对区域声环境影响小。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目管线敷设过程中会临时占用部分土地，并对周围生态环境造成一定的影响，但由于本项目属于临时占地，在工程完成后随即完成管道开挖的覆土工作以及植被的恢复工作，对周围生态环境的影响是可以接受的。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、环境空气影响分析 （1）扬尘 在整个施工阶段，土地平整、打桩、挖土、材料运输、装卸和搅拌等过程都存在着扬尘污染，久旱无雨时扬尘污染更突出。施工扬程主要为汽车行驶扬尘、自然风力起尘、地面建筑材料堆场扬尘和施工作业过程扬尘。 ①运输扬尘 根据有关资料介绍，施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重，约占总量的60%，并与道路的路面及车辆行驶的速度有关。据有关文献介绍，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式估计： 式中：Q——汽车行驶扬尘，kg/KM·辆； V——汽车行驶速度；m/s； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表18为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。 表18 不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速 地面清洁程度（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5（km/h） 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10（km/h） 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15（km/h） 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25（km/h） 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆速度和保持地面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。此外，施工场地道路应硬化处理，出入车辆轮胎应冲洗。 ②风力起尘 由于露天堆放的建材（黄沙、水泥）及开挖、裸露的施工区表层浮土，在天气干燥及大风时即会产生扬尘。这时扬尘量可按堆场起尘的经验公式估计： 式中：Q —— 起尘量，kg/t.a； V50 —— 距地面50m高处风速，m/s； Vo——起尘风速，m/s； W —— 尘粒含水率，％。 Vo和粒径与含水率有关，因此减少露天堆放和保持一定的含水率、减少裸露地表是减少风力起尘的有效手段。对此，可采用场地洒水方式抑尘，据有关试验表明在施工场地实施洒水作业4-5次/天，其扬尘TSP的影响距离可控制在20-50m 范围。 此外，建筑材料应放置在室内或堆场设置雨棚、挡风墙等，以降低建材堆场扬尘， ③施工搅拌扬尘 根据施工拌合现场的扬尘监测类比资料，当采用路拌工艺施工时，路边50m处TSP小时浓度小于1.0mg/m3；储料场灰土拌合站附近相距50m下风向TSP小时浓度为8.9 mg/m3；相距100m处，浓度为1.65 mg/m3；150m处，基本无影响。根据上述分析，灰土搅拌站的选点应尽量避开公路，并保持一定距离。由于本项目与下风向的3000以内无环境敏感点，故施工搅拌扬尘对其影响不大。 为减少施工搅拌扬尘，灰土搅拌站的选点应尽量避开道路，并建议尽可能采用商品混凝土 （2）燃油废气 燃油废气污染主要来源于施工机械及运输车辆。拟建工程施工机械多为重型机械，运输车辆多为重型车辆，并以汽油、柴油为燃料，耗油量大，排放的尾气中大气污染物主要为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、二氧化硫等。这些成分散发到大气中，将造成大气轻微污染。施工机械产生的废气污染将会对施工区周围的空气质量产生一定的影响。 汽车尾气排放对空气质量的影响较大，为此，必须采取管理措施，对尾气排放进行监测，凡尾气超标车辆，一律限期整治，通过环保部门，按规定加装尾气净化器等设施使其达标排放，尽量减轻对环境空气的污染。。 2、水环境影响分析 施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，施工营地的生活污水、生活垃圾，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地表水环境质量产生一定的影响。 （1）施工机械被雨水冲刷产生的油污将使地表水中石油类浓度有所增加，但该影响是暂时的、微量的。 （2）路面径流及建筑材料流失产生的固体物质将使地表水中的悬浮物（SS）浓度有所增加，但该影响仍是暂时微量的。 （3）施工期间，人员集中，施工营地会产生较多生活污水，施工人员产生的生活污水按50L/人·d计算。施工生活污水主要污染物浓度分别为：BOD5：150mg/L、COD：300mg/L、SS：100mg/L。本项目施工现场宿营人数按每天平均200人计算，产生生活污水量10t/d，本项目施工现场附近没有完善的市政下水系统，建议建设单位在施工场所修建防渗旱厕，生活废水由防渗旱厕处理，并定期清掏由罐车运送至长春市有机废物处理中心统一、集中处理。 在采取本评价建议的污染防治措施后，可有效的减轻施工期废水对地表水环境和生态环境的影响。 3、声环境影响分析 本项目在管线施工过程中涉及到路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。其噪声级在70—90dB之间。其噪声可以视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表19所示。 表19 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称 噪声预测值dB(A) 5m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 路面破碎机 90 75 73 69 67 65 59 55 53 49 切割机 90 75 73 69 67 65 59 55 53 49 挖掘机 84 69 67 63 61 59 53 49 47 43 柴油发电机 85 70 68 64 62 60 54 50 48 44 噪声叠加值 94 80 77 74 71 69 63 60 57 54 本项目部分管线沿街而行，由上预测可知，施工区域20m范围内的噪声叠加值在77dB以上，工程施工所产生的噪声将对临街第一排建筑产生较大的影响，但本工程影响范围内没有环境敏感点，施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，影响时间为1-2 天，随着施工结束对环境影响将消失，因此，本项目管线施工期对声环境的影响较小。但为了最大限度的减少施工期对周围声环境的影响，本评价要求施工单位在施工过程中尽量避免夜间使用高噪设备，尽可能设置临时声屏障进行降噪。 4、固体废物环境影响分析 建设施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到吴溪而产生水污染。故建设施工单位应加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放建筑垃圾，建筑垃圾尽可能回用作填方自行消化；施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 同时，在项目施工期间，施工人员的生活垃圾也应及时收集，并由环卫部门统一清运、处理。 经采取上述措施后，本项目施工期的固体废物不会对环境造成二次污染。 5、生态环境影响 本项目在管道设施工中，对土地的开挖，使施工作业带范围内的土壤和植被可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟2-3m内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成以及理化特性等发生变化，进而影响植被的恢复。但由于沿线主要为市区规划道路，不占用农田，仅占用部分城市绿化用地，对植被等生态环境影响较小。 在管线敷设时，施工的弃土也将对生态环境产生一定的影响，如果处置不当，容易产生水土流失。项目管道挖方的弃土，总产生量约4000m3，产生的弃土即时清运，用于市郊采空沉陷区的回填土方，可将其完全消化掉，不会造成明显的环境影响. 6、对交通影响分析 本项目在施工期对交通的影响主要表现在三个方面：管道施工破路阻碍交通；土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。 管网施工对道路交通的影响比较显著，虽然可以采取阶段施工方法，但在工程施工过程中总有部分土方需要临时堆置，对管道施工沿线道路的交通产生影响。当管线穿越道路时，若采取开槽方式，则易使道路上车辆受阻，对交通状况影响较大。本工程管线开挖均在人行道路或路旁绿地上进行，并且封闭施工，不占用行车道路，但修建管线一侧的人行道将被占用，使行人挤上行车道，使交通道路受到影响。工程分段施工，每段施工期为1-2 天，因此管网施工对交通的影响为1-2 天。 本工程运输量不大，并且不集中运输，且可以在夜间运输，因此对城市交通影响不大。 7、城市景观影响 工程施工期间，城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放；雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压，使道路变得泥泞不堪，这些都会影响城市景观和整洁，随着施工期的结束，施工期对城市景观的不利影响将会得到恢复。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目建成后，近期废水产生总量为1.5万m3/d，年产生量为547.5万m3/a，COD年产生量为273.75t/a。 本次评价针对项目污水的排放特征，对项目污水正常排放（污水处理厂达标达标后）和事故排放（未经处理直接排放）两种情况的环境影响进行预测。 （1）建设项目废水及排放情况分析 根据本项目废水特征预测因子确定为COD，废水排放情况见表20。 表20 污水中污染物排放量统计 排水量 正常情况下 事故状态下 COD (mg/L) COD （t/a） COD (mg/L) COD（t/a） 1.5万m3/d 547.5万m3/a 50 273.75 400 2190 （2）地表水环境影响预测 本项目污水最终受纳水体为伊通河。伊通河源近流短，其流量受新立城水库泄流控制，全长382.5km，流域面积为8 713.6km2，弯曲系数0.059，河道比降0.24‰，平均河宽10—36m，多年平均流量为10.7m3/s（农安县水文站），最大流量256m3/s，最小流量为0.035m3/s。 ①预测因子 根据本项目排放废水特点及地表水现状调查结果，选择COD作为预测因子。 ②预测断面及预测时段 根据污水处理厂排放口位置、伊通河流域情况，确定本次环评预测断面为3#断面。预测多年平均流量下本项目排水对伊通河水质环境的影响程度。 ③预测模式 由地表水现状监测结果可知，伊通河污染较重，自净能力已较差，本次枯水期地表水预测模式拟采用完全混合模式： 式中：C—河流充分混合点污染物浓度，mg/L Cp—废水中污染物排放浓度，mg/L Ch—河流断面污染物现状浓度，mg/L QP—废水排放量，m3/s Qh—河流流量，m3/s ④预测参数 根据有关资料确定本次环评中水质预测模型参数见表21。 表21 水质预测模型参数的选择 伊通河 平均流量（m3/s） 10.7 ⑤预测内容及结果分析 预测结果见表22。 表22 不同排放状态下伊通河枯水期水质影响情况表 断面 预测断面 污染物 河流现状值（mg/l） 预测值（mg/l） 浓度增减量（mg/l） 增减百分比 (%) 正常排放 3#断面 COD 136 134.66 -1.34 -1% 事故排放 3#断面 136 140.13 +3.13 +2.23% 由预测结果可知： 如果污水处理厂能正常运行，则本项目所排废水会使3#断面COD浓度降低1%；当污水处理厂不能正常运行，废水处于直排状态时，污水处理厂所排废水对会使3#断面COD浓度增加，增幅达到2.23%。 经上预测结果可知：本污水处理厂所排废水，在其正常运行达标排放时，将使伊通河水体中COD等污染物的浓度有所降低，但当污水处理厂不能正常工作致使污水处于直排状态时，将使伊通河水体中COD浓度增加，水质恶化。随着该区域污水集中处理率的提高，污染物排放总量将进一步削减，将会对河流水质的改善有帮助；因此，只有保证污水处理厂正常运行，污水达标排放，才能最大限度的减轻伊通河的污染程度。 2、环境空气影响分析 （1）恶臭气体（NH3和H2S） ①预测模式和参数确定 本项目废气污染主要是无组织排放的 H2S 和NH3 等恶臭污染物，排放源面积小于1km2。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2−2008），其下风向地面污染物扩散模式采用面源扩散模式，即把面源的排放当作一个位于其几何中心的点源的排放，对扩散参数适当修正后，采用虚拟点源模式进行预测，用以近似代表该面源的扩散。 虚拟点源模式的扩散公式如下： 其下风向地面浓度可由虚拟点源模式预测： 其中面源扩散参数为： 虚拟点源至面源中心的距离由下式求得： 式中：Q─污染物排放量，mg/s； X─下风向距离，m； y─垂直于风向的水平横向距离，m； L─垂直于风向的面源宽度，m； H─面源的平均源高，m； u─面源排放高度处的平均风速，m/s； Xyo、Xzo─水平、铅直向虚拟源距离，m； α1、α2─大气扩散参数回归指数； γ1、γ2─大气扩散参数回归指数。 ②参数确定 Ⅰ、模式中的风速幂指数和排放源高度处的平均风速：按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的推荐的方法进行计算和选取。 Ⅱ、大气扩散参数：按《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）附录B中的有关规定计算。 Ⅲ、气象条件：由污染气象分析结果，污染系数最大的全年主导风向为SW风，平均风速为4.2m/s。本评价主要考虑年主导风向SW、大气稳定度则考虑发生频率最高的D级稳定度。 Ⅳ、面源平均有效高度按10m计；面源面积按生产区块面积计约3113m2。 ③预测源强 污水生化处理过程产生的主要恶臭物为NH3和H2S，据前述分析，主要恶臭污染物的排放源强见表23。 表23 本项目NH3、H2S排放速率 构筑物 面积（m2） NH3（kg/h） H2S（kg/h） 粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池 58 0.62 2.9×10-3 生物反应池 2920 0.21 0.012 脱水机房 135 0.05 0.005 4、预测计算及评价 计算主导风向B、C、D级稳定度下污染物的最大落地浓度及出现距离。 通过计算，主导风向SW方向上B级稳定度下，NH3、H2S的最大落地浓度分别为0.119mg/m3、0.027mg/m3，远远低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界（防护带边缘）废气最高允许浓度标准限值NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06 mg/m3的标准限值，最大浓度为下风向39.4m。 C级稳定度下，NH3、H2S的最大落地浓度分别为0.064mg/m3、0.015 mg/m3，低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界（防护带边缘）废气最高允许浓度标准限值NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06 mg/m3的标准限值，最大浓度为下风向121.6m。 D级稳定度下，NH3、H2S的最大落地浓度分别为0.076mg/m3、0.017 mg/m3，低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界（防护带边缘）废气最高允许浓度标准限值NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06 mg/m3的标准限值，最大浓度为下风向163.9m。 由此可知，本项目的恶臭气体对区域环境空气影响较小。 5、卫生防护距离的确定 本项目恶臭污染物的排放属于无组织排放，其卫生防护距离可按《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）中规定的公式计算： 式中：Qc——污染物的无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源等效半径，m；r=(S/π)0.5 A、B、C、D——计算系数，从GB/T13201-91中查取。 依据本项目臭气污染物占其标准值的比例，选取H2S的排放源强计算卫生防护距离，经计算，本项目的卫生防护距离计算值为17.6m，故按《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应为50m。 （2）锅炉废气 本项目冬季采暖采用一台2t/h锅炉解决，年耗煤量400t，锅炉在燃烧时会产生锅炉废气，主要以烟尘和SO2为主。其产生浓度分别为2000mg/m3、500mg/m3，产生量分别为18.7 t/a，4.9 t/a。锅炉拟配备湿式脱硫除尘器，除尘器除尘效率约为95%左右，脱硫效率40％，除尘后烟尘排放浓度100mg/m3，SO2排放浓度300mg/m3。烟尘和SO2排放浓度符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段相应标准要求（烟尘：200mg/m3，SO2：900mg/m3），锅炉烟气最终由30m高烟囱排放，经处理后的锅炉废气对区域环境空气影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 污水处理厂的噪声主要来源于厂内的一些机械设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备有鼓风机、空气压缩机、脱水机及各类泵机，本项目所有产噪设备均安装在室内，主要设备噪声源强见表24。 表24 主要设备噪声源强 设备名称 声级（dB） 鼓风机 90-95 空压机 80-85 脱水机 75-80 除砂机 70-75 水泵 75-80 （2）预测模式 ①车间噪声预测模式 根据国家《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-1995）中有关室内噪声预测模式推导得： 式中： ——预测噪声值，dB（A）； ——室内平均噪声A声压级，dB（A）； ——建筑围护结构的隔声量，dB（A）； S ——厂房透声墙体面积，m2； r ——建筑离厂界距离，m。 ②叠加计算公式 个噪声源对同一受声点的声压级迭加： 式中：——某预测受声点的总声压级，dB（A）； ——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）； —— 声源数量。 （3） 预测结果及影响分析 计算各主要噪声源的影响干扰半径。根据上述模式，可计算得本项目主要噪声源的干扰半径如表25所示。 表25 噪声的干扰半径 单位：dB 车间名称 室内最大声压级 r65 r60 r55 r50 风机房 95 20 28 41 65 脱水机房 80 10 14 25 45 空压机房 85 12 16 27 48 清洗水泵 85 12 16 27 48 由此可见，要确保本项目厂界噪声昼、夜间均能达标，风机房与厂界距离应保持在50m 左右，其它车间与厂界距离应保持在30m左右。根据项目平面规划，本项目风机房距离厂界最近为86m，同时，由于本项目地处开发区，周边无噪声敏感点，除考虑对自身办公、宿舍的防护外，本项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目固体废弃物主要来自处理系统排放的栅渣、沉砂、剩余污泥及锅炉炉渣和职工生活垃圾等。据前述分析，本项目各类固废产生量如表26所示。 表26 本项目固废产生量估算及处置情况 来源及种类 产生量（t/d/t/a） 处置方式 格栅渣 0.27/98.55 送交垃圾填埋场 沉砂池泥砂 0.18/65.7 剩余污泥（脱水后含水60%） 7.2/2628 生活垃圾 0.008/2.92 环卫部门统一处置 炉渣 0.3/120 卖给建筑单位做建筑材料 合 计 7.99/2915.17 / 上述固废若不加妥善处置，随意乱堆乱放，则会对环境带来一定的负面影响。 污泥等固废利用与最终处置的常用方法主要有卫生填埋、投海、焚烧、农业利用等。目前我国城市污水处理厂较多采用农业利用和填埋处置。污泥最终处置的方法与污泥中重金属及有害有机物含量有关。 根据本项目污泥性质、本地区污泥处置技术及成本分析、填埋条件等多方面影响因素的分析，本项目格栅渣、沉沙、污泥拟经脱水达到垃圾填埋场进场要求后送交垃圾填埋场做填埋处理。 本项目产生的锅炉炉渣，卖于建筑单位用作建筑材料，达到废物资源化的目的。 生活垃圾有环卫部门统一处理。 经上述分类处理后，本项目运营期间的固体废物不会对环境产生二次污染。 5、污水处理厂事故分析 污水处理厂的风险事故主要是泵站及处理厂由于停电或毁坏无法继续工作或工作效果变差所引起的。当泵站由于故障而停止工作时，污水可能溢出，对附近地表水环境造成污染。当污水处理厂由于故障而停止工作时，污水会无法得到有效的处理而直接放。 泵站的故障一般比较容易排除，在设计时已考虑备用水泵，因此只要平时注意设备的保养和维修，一般故障较小，而且排除故障的时间较短，一般1～2d。而污水处理厂如出现机械故障外，还可能出现因技术方面造成的事故，最终导致处理能力下降或完全不处理而直接排放。根据污水事故排放预测结果，污水不经处理直接排放，对伊通河的污染程度会有所增加，因此应杜绝事故性直接排放。由于设计时已经考虑多套并联的处理设施，因此当其中的一套处理设施发生事故时，污水可全部进入其他处理设施处理，减小污水直接排放对伊通河的影响。 综上，保障独立双路供电、日常检修维护和制定有效的应急措施十分必要。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 烟尘、SO2 | 除尘器 | 达标排放 |
|  | 恶臭 | H2S、NH3 | 生物除臭 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 污水总排口 | COD、SS、氨氮等 | 厂内污水处理设施 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 炉渣 | 卖与建筑单位做建筑材料 | 不会产生二次污染 |
|  | 生活区域 | 生活垃圾 | 环卫部门集中处理 |  |
|  | 生产系统 | 污泥 | 填埋场填埋 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期间的主要产噪设备为鼓风机房的鼓风机、污水泵房的各类水泵、污泥泵及脱水机、空压机等，声压级在70——100dB之间。由于污水处理厂设有泵房、鼓风机房等，将各种产噪设备放置于室内，同时，对各种产噪设备加震垫。通过建筑物隔音以及震垫的消减，本项目的设备噪声能够实现达标排放，对区域声环境影响小 |
| 其 他 | 本项目的建设可以区域性的削减COD 近期为削减1916.25t/a，远期可以削减3832.5 t/a。 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

建设项目污染防治措施

施工期环境影响减缓措施 1、废气环境影响缓解措施 （1）扬尘影响缓解措施 为了防止本项目施工期间对施工场地周围环境空气质量造成影响，应做好如下防范措施： ①施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢（保持车辆封闭式运输）和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。 ②装运车辆不要超载，保证残土运输车沿途不洒落。 ③车辆驶出前将轮子上的泥土应清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。 ④重型机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期； ⑤挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖。 ⑥管线从开挖至回填硬覆盖施工时间在2 天左右，为防止施工期间产生的扬尘，需要对施工现场进行围护，本评价建议采用彩钢板进行封闭施工。 ⑦在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生 ⑧混凝土应采用商品混凝土。 （2）燃油废气防护措施 采取管理措施，对尾气排放进行监测，尾气超标车辆，限期整治，通过环保部门，按规定加装尾气净化器等设施控制燃油废气的排放，使其达标排放，尽量减轻对环境空气的污染。 2、废水环境影响缓解措施 水厂和管线施工过程中产生少量生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5等，建议建设单位在施工场所修建防渗旱厕，生活废水由防渗旱厕处理，并定期清掏由罐车运送至长春市有机废物处理中心统一、集中处理。 经采取本报告提出的措施后，本项目施工期产生的废水对区域地表水环境影响较小。 3、声环境影响缓解措施 为了防止施工噪声对区域声环境的影响，本评价建议建设单位从以下方面采取防止措施。 （1）选择噪声小的施工机械。 （2）合理安排施工计划和作业面积，应尽量避免夜间施工。确实需要夜间施工时，必须向农安县环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。 （3）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。 （4）施工时为避免施工噪声扰民，同时又不至于影响交通，要合理安排施工时间，合理布局施工现场，减少施工噪声对附近居民的影响。 4、固体废物环境影响缓解措施 为防止本项目固体废物对周围环境造成不利影响，本评价要求建筑垃圾（如废钢筋、包装带、废砖瓦、砂石和建筑边角料等）及时清理，严禁随意丢弃、堆放。更换下来的废水管，由建设单位回收处理。生活垃圾定点清倒，由市政环卫部门统一处理。 5、生态缓解措施 （1）水土流失防治措施 在管道施工过程中，为了防止被扰动的土壤侵蚀，进而造成水土流失，需采取必要的防护措施： ①土石方开挖时应按层堆放，回填时按层回填，并逐层夯实；应对工地采取临时防护措施。凡在有雨水径流集中的地方开挖管沟时，应设临时土沉淀池。土沉淀池是用推土机在施工场地外边推0.5m深，20～30m2面积的凹坑，降雨时雨水在沉淀池内流速变慢，使泥沙沉淀下来。在沉淀池出水一侧设玻璃纤维布围栏，再次拦截泥沙。当管道铺设完毕，推平沉淀池，并恢复原有地表植被。 玻璃纤维布围栏的作法：布宽65cm，每3m设直径5cm的立柱，立柱埋入底下30cm，玻璃纤维布固定在立柱上，玻璃纤维布有15cm埋在泥土坯上。围栏的作用是截留泥沙，使雨水通过。 ②管道开挖后，要及时回填，减少松散土壤的侵蚀时间和水土流失发生时间。在开挖和回填土石方整体平衡的基础上，对剩余土石方及时外运，该弃土不能随意堆放，应集中运至市郊的采空沉陷区，作为回填土方利用 ③合理安排施工工期，尽量避开雨季施工，防止重复挖方，减少地表扰动的频率。 （2）植被恢复措施 管道的施工现场将占用部分城市绿地和荒地（杂类草地），在施工结束后应采取必要的植被恢复措施。 ①管道施工时，首先应将耕层表土进行剥离，另行堆放；施工回填土方后，将这部分耕层土壤覆盖于表层，以减少生土对植物生长的不利影响。 ②管道施工结束后，应及时覆土并恢复原来的地表植被。虽然临时占用的土地均为非基本农田，但会短期影响植被的生物量 。对于临时占用的灌丛林地应及时进行补栽树苗。 6、交通影响防止措施 为防止本项目在施工期间对社会交通造成影响，建议施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。此外，对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。材料运输应避免交通高峰，减轻城区车流压力。 运营期环境影响减缓措施 1、废气环境影响缓解措施 （1）恶臭气体防治措施 ①根据污水处理厂构筑物的特点，建议对粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥棚等采用生物除臭法进行除臭。 生物除臭系统由捕集罩 、罗茨风机 、空气调质室、 吸附装置、微生物分解塔等部分组成，恶臭气体经捕集罩进入系统的滴滤部分，气体由装置下部进入罐内，与经过循环喷淋加湿的错气滤料进行充分的接触，废气中的部分亲水性成分被挂着在错气介质上的水膜吸收、溶解，沉降到滤液槽中，在此过程中，对于水溶性成分如简单的醇类、醛类、硫化氢及许多胺类得到99%以上的降解。 在吸附部分中，来自滴滤部分的、已被加湿但未被处理的气体进入吸附部分，并与定期喷淋加湿的吸附滤料进行充分接触，废气中未被处理的其他成分通过被吸附滤料所捕获控制，对于有机硫及较大分子量、水溶性差的化合物在此部分进行最大化的处理，此过程在无组织废气有足够停留时间的情况下，可对憎水性污染物质80%以上的去除，处理后的气体由罐顶排出管道经风机送入排气筒排至大气。 ②脱水后污泥应及时运出厂区，在厂区内存放不能超过一天；堆放点建成能遮阳挡雨的半封闭式堆放点；各除臭设施定期检修，生物过滤池填料定期更换等。 ③建议污水处理厂近期卫生防护距离取50m。在防护距离范围内不宜新建学校、医院、居民住宅等敏感建筑。 ④在检修前应对所检修的装置或设置中残存的有毒有害气体清除干净，可用风机吹扫的方法。 （2）锅炉废气防治措施 锅炉房锅炉配有一台高效湿式脱硫除尘器，除尘效率95%，脱硫效率40%，锅炉废气经除尘器处理后由30m高烟囱排空，污染物浓度达到GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》II时段二类区标注要求，对区域环境空气质量影响较小。 2、废水环境影响缓解措施 本项目本身既为废水处理过程，为了确保本项目的正常运行，最大限度的减轻受纳水体——伊通河的污染，要求进厂废水的水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时应加强厂区的日常管理，确保处理设施的正常运转。。 3、声环境影响缓解措施 本项目主要噪声源为各种水泵、鼓风机、空气压缩机等，源强在70—95dB（A）之间噪声。为了防止设备噪声对区域环境造成影响，应从以下方面进行防治。 （1）首先控制噪声源，在设备选型上充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声低的设备。 （2）产噪设备应安置于独立的隔音间，即水泵房、风机房等，隔音间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。 （3）水泵出入口处装避振喉，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防振设施，降低设备噪声对外环境的影响。 （4）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理。 4、固体废物环境影响缓解措施 本工程的固体废物主要为脱水污泥、锅炉炉渣、以及员工生活垃圾。污泥经脱水达到垃圾填埋场进场要求后送交垃圾填埋场做填埋处理；锅炉炉渣卖于建筑单位做建筑材料；生活垃圾统一收集交环卫部门处理。 经采取上述措施分类处理后，本项目所产生的固体废弃物不会对环境造成二次污染。 5、事故排放污染防治对策 预测结果表明，事故性排放会加重伊通河的污染。因此，建设单位应加强对非正常事故性排放的防范和管理。调查表明，进水冲击负荷及设备故障是导致污水厂出水水质恶化的主要原因，对此应： 1、制定事故排放应急处理方案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。 2、在事故发生时，应根据事故处理应急，及时通知环保、水利、市政等有关部门，并暂停重点工业污染源的废水排放，以减少事故废水排放量，减轻其对伊通河的污染。 3、建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。 4、为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及因PH、有毒物质和水温等因素而造成污水处理设施处理率下降，应加强对各工业污染源的预处理和管理，严禁各企业废水未作任何处理即超标排放入管，以确保污水厂处理设施的正常运行。 5、加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 6、加强排水管的检查、维护和管理，一旦发现问题，应及时与当地管理部门取得联系，及时维修，保证排水管的安全运行。 7、要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化及污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

厂址选择环境合理性与环保投资估算

厂址选择环境合理性 拟建项目选址取决于工程地质、交通运输、社区结构、能源、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素，其中环境合理性是一个重要因素。本项目选址具有以下特点： 1、符合国家产业政策 经检索产业结构调整指导目录(2005年本)，本项目属于第一大类鼓励类中第十九类“城市基础设施及房地产”中第十九小类城市基础设施及房地产中第6条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。本项目的建设符合国家产业政策。 2、符合农安县总体规划 农安县至今没有集中污水处理厂，废水处于直排状态，县政府已规划在2010年左右建成一座城镇污水处理厂，本项目的建设符合农安县总体规划。 3、符合环境功能区划 本项目区域位于声环境3类区、大气二类区、地表水Ⅴ类区，本项目建成后，所产生的各项污染物基本都得到了有效的治理，对外环境影响不大，符合环境功能区划。 4、环境影响分析可行 本项目废水达标排放；恶臭气体通过生物除臭方法减轻其污染；锅炉燃烧产生的废气经除尘器处理后由高30m的烟囱外排，达到GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求；噪声经加减震垫、建筑物隔声、距离衰减等措施治理后，厂界噪声满足标准要求；固体废物经分类处理后不会对环境造成二次污染。该项目建成投产后对区域地表水、环境空气和声环境的影响和污染较小。符合我国现行的环境保护政策和有关法律法规。 5、小结 由以上分析可知，该项目符合国家产业政策、、符合当地总体规划、符合环境功能区划、各种环境影响因素经治理后可以实现达标排放，可以取得显著的经济、社会效益，因此项目在环境保护方面是可行的，该项目的选址是合理的。

环保投资 为了确保本项目排放的各种污染物符合国家有关排放标准要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻本项目的建设所带来的环境污染，根据本报告提出的环保治理措施和对策，对本项目的环保设施投资进行估算，详见表27。 表27 环保设施投资估算 项目 内容 投资 施工期扬尘治理 洒水车及路面洒水 5.0 恶臭气体 生物除臭设施 120.0 锅炉废气治理 湿式除尘器 20.0 噪声防治 振垫 3.0 固废治理 垃圾箱、垃圾桶 1.0 污泥脱水 污泥脱水装置 100.0 合计 249.0 本项目投资总额为6232.67万元，其中环保设施投资为249万元，占项目投资总额的4.0%，其环保投资总额可确保本项目污染物达标排放，环保投资是可行的。

环境管理与环境监测计划

环境管理 （1）建设期的环境管理 ①管理的内容与责任 吉林宇洁环保科技有限公司在建设施工阶段不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响缓解措施的落实情况，以及有关环境保护方面合同条款执行情况进行检查。 ② 工程建设期的监理 在工程建设期，吉林宇洁环保科技有限公司有必要聘请建筑监理工程师，在对整个工程进行全过程监理的同时，有责任对施工中环境保护措施的实行情况进行监督。另外，要特别监督、检查配套工程－环境保护治理和装置是否按计划与主体工程同时施工，质量是否达到设计要求，以保证主体工程建成后，环境保护措施能及时发挥环境效益。 ③ 环境影响缓解措施执行的监督 吉林宇洁环保科技有限公司和建设施工单位有责任将缓解措施付诸行动，减轻工程建设可能造成的不利影响，各有关部门如吉林省环保、环卫等主管部门对其进行监督，主要有监督内容： Ⅰ、工地噪声：是否采取措施，依据有关法规控制噪声，减轻对他人的干扰； Ⅱ、建筑工地：建筑施工是否按有关环保要求实行封闭施工。 （2）运营期的环境管理 ①环境管理基本原则 众所周知，加强管理是控制污染的必要保证，企业管理不善是造成环境污染的重要原因。针对可能存在的废水、废气对环境的污染问题，吉林宇洁环保科技有限公司应按有关环境保护法规和环境管理规定，遵守以下基本原则： Ⅰ、正确处理日常管理和保护环境的关系，把环境效益和经济效益统一起来； Ⅱ、环境管理是本项目管理的一个重要组成部分，环境管理指标要纳入管理计划，同时下达，同时进行考核； Ⅲ、加强工作人员人员环境保护意识教育； ②环境管理机构 该项目污染源简单，但存在事故排放的危险，因此，应将环保工作列入总经理目标责任制。主管生产的副经理主抓环保工作，下设环保科，负责全园环保工作的规划、统计、监督管理、监测等工作。 ②环境管理机构 该项目污染源简单，但存在事故排放的危险，因此，应将环保工作列入总经理目标责任制。主管生产的副经理主抓环保工作，下设环保科，负责全园环保工作的规划、统计、监督管理、监测等工作。 ③环境管理机构的基本职责 Ⅰ、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理制度，并监督执行。 Ⅱ、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料。 Ⅲ、维护本企业产噪设备的正常运行。 Ⅳ、制作监测计划，将结果及时向环保部门汇报。 环境监测计划 （1）环境监测内容 ①废气 污水处理厂厂界，臭气H2S、NH3的浓度。 锅炉烟气排放口，SO2、烟尘的浓度。 ②废水 污水处理厂进水口和出水口，主要污染指标： pH、石油类、BOD、CODcr、氨氮、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、铅、总镉、六价铬、总铬、总铅。排放口设置水量自动计量装置、自动比例采样装置。pH、COD 等主要指标应设置在线监测装置。 需要指出的是，自动监测仪最好是对每一处理单元的出水都进行监测分析。 ③噪声 场界外1m的声压级。 （2）监测方法与频率 根据国家环境保护总局的规定，本项目的环境监测方法与频率依照国家环境保护总局编制的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》中的有关规定。 环境监测计划见表28。 表28 拟建项目环境监测计划一览表 监测项目 位置 监测频率 监测手段 废水 PH、石油类、BOD、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、铅、总镉、六价铬、总铬、总铅 污水处理厂进水口、出水口 每天一次 污水处理厂 废气 H2S、NH3 厂界四周 每半年一次 SO2、烟尘 烟囱排气口 每年一次 农安县环境监测站 噪声 等效连续A声级 风机房、泵房内外及厂界外1m 每年一次 （3）监测任务的承担与委托 本项目所需的环境监测任务为常规污染源监测任务，其中水质方面的监测是污水处理厂的常规监测，由自己单位负责，大气污染物及环境噪声可以委托于农安县环境监测站等有资质的环境监测机构。 （4）监测报告制度 监测机构结束每次监测工作后，对原始监测数据进行整理和分析并形成阶段性检测报告，并报给建设单位，建设单位将报告提交给主管环保局

清洁生产分析

在污水处理厂运行中推行清洁生产，使得生产过程得到全方位的污染预防，并进行全过程的源削减，是预防工程二次污染及风险事故的根本措施。清洁生产强调在生产过程、产品生命周期以及服务过程等多方面进行全方位的污染预防，进行全过程的源削减，因而在进行环境影响评价的同时进行清洁生产分析，不仅可预防工程建成后对环境的污染，而且能预防该工程本身的污染产生，从而以经济有效的方式最大限度的减少污染。根据国家环境保护总局关于推行清洁生产的若干意见，从清洁能源、清洁原辅材料、清洁生产过程、清洁产品和节能措施等几个方面进行分析。 （1）清洁能源 拟建工程的动力均来源于市供电网络，符合清洁能源的要求。 （2）清洁生产过程 根据出水水质，按国家一级A 排放标准，污水处理厂采用CAST处理工艺，工艺具有脱氮除磷的效果，水处理的污泥负荷属低负荷范畴，产生的污泥量较少，污泥相对比较稳定，进行厌氧消化产气率低，综合经济效益差，故不设污泥消化系统，而直接浓缩脱水。剩余污泥，经浓缩脱水后形成含水率小于60％的固体，体积仅为初排污泥的1/40 以下，污泥拟运送至垃圾填埋场进行最终的处理处置。 （3）清洁生产措施 本项目的清洁生产措施主要体现在以下几方面： ①进水泵站采用大小泵搭配，根据进水量调节开泵量，既满足生产要求，又节省电耗。 ②采用微孔曝气，氧利用率提高到25％，动力效率提高到2.6kgO2/度（转刷曝气仅1.6～1.8kgO2/度）。鼓风机采用离心式涡轮鼓风机，供气量可用叶片调节，根据生物池溶解氧控制供气量，不至于造成浪费，可节约能源。 ③设备选型杜绝采用国家公布的淘汰产品，选用高效率、低能耗的设备产品。 ④构筑物布置紧凑，合理选择管道管径及管道走向，减少联络管渠的水头损失。 ⑤污水处理厂出水充分回用厂区的绿化、道路洒浇、冲洗车辆等，减少新鲜水用量。 ⑥污泥经脱水浓缩处理后，减少对环境的二次污染，符合固废“减量化、资源化、无害化”处置的原则，符合清洁生产和循环经济发展的原则。 （4）清洁生产与环境管理体系 近年来，国际标准化组织推行 ISO14000 工作已在世界范围展开，自1996 年ISO14000 标准引入中国以来，以其广泛的内涵和普遍的适用性逐渐被社会各界所接受，并在中国的实践中取得了显著的成绩。ISO14000 是一种结构化的管理体系，体系涉及17 个要素，强调污染预防和持续改进，规定了一个以策划——实施——检查和纠正——持续改进（PDCA）螺旋上升的开环为核心的负反馈管理机制，是现代企业环境管理的新潮流。 企业的环境管理要体现清洁生产的思想，实现产品生命周期的全过程控制。从以上的分析可见，本项目已基本采用了这一原则，以后在项目运行期仍要不断地加以充实，使得抓环境管理工作的同时，经济效益也能得到较好的体现。 建议本项目进行 ISO14000 环境管理体系的认证工作。 综上分析，本项目的建设符合清洁生产的要求。

结论与建议

1．项目概况 本项目为吉林省农安县合隆镇污水处理工程项目，项目位于合隆北沟赵家粉屯，本项目将新建近期处理能力1.5万t/d，远期3万t/d的污水处理厂一座；铺设总长度为12.4km的污水干管；新建污水中途提升泵站一座。项目占地面积30000m2；项目总投资6232.67万元，建设周期2年，建成后日处理污水量1.5万t，污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A排放标准后外排。 2．环境质量现状评价 评价区域内TSP、SO2，NO2无超标现象出现，三种污染物总体均值能满足二级环境空气质量标准要求，区域内环境空气质量较好。 伊通河水体已将受到污染，不能满足其水质功能。 厂界噪声现状可以满3类区标准要求。 3．营运期环境影响分析结论 本项目在运营期间，处理污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A排放标准后外排伊通河，对伊通河水质改善有重要意义。 恶臭气体采用生物除臭方式进行处理；锅炉废气采用除尘器进行处理后由30m高的烟囱排空，污染物浓度均满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》II时段二类区的排放要求，对区域环境空气影响较小； 本项目项目主要噪声源为各种泵、风机、空气压缩机产生的设备噪声，经加振垫、建筑物隔声以及距离衰减等等处理后，厂界噪声可达标； 本项目产生的固废物经分类处理后不会对周围环境产生影响。 4.污染防治措施 建设单位拟采用生物除臭方式处理厂区内的恶臭气体；采用除尘效率95%，脱硫效率40%的高效湿式除尘器对锅炉废气进行达标处理；锅炉炉渣 卖与建筑单位做建筑材料；脱水污泥到垃圾场进场要求后送至填埋场进行填埋处理；生活垃圾交由环卫部门统一集中处理；对设备采取添加振垫、室内安置等措施防止设备噪声对声环境产生影响。 5．总量控制指标的合理性 “十一五”总量控制指标为COD和SO2。根据本项目排污情况，SO2的总量控制指标为2.4t/a，COD的总量控制指标为273.75t/a，总量控制指标须向农安县环保局申请。 6．综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，项目投产将给辽源市带来一定的社会效益，在项目营运期都对周围环境影响不大，因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度看，此项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

酸化水解池

CAST生化池

沉砂池

粗格栅及细格栅

原水

扬尘、噪声

扬尘

扬尘

伊通河

紫外线消毒

D型滤池

下管入沟

道路切割

回填土方

管道铺设

管沟开挖

噪声

路面恢复

试压生产